## Slide 1
PROJETO DE REVESTIMENTO · VERIFICAÇÃO CRUZADA
SCORE-PySafe × WellCat
Temperatura e pressão por revestimento
Poço Orion Firme 01
Carregamento: Produção Surgente – Pico Óleo (Tortuga)
10/2026

## Slide 2
Orion Firme 01 · Prod. Surg. Pico Óleo · Fontes: SCORE-PySafe, WellCat
2
Resumo da comparação
Produção Surgente – Pico Óleo (Tortuga)
Grandeza | Revestimento | Faixa (m) | % medido | Δ médio | Δ máx (MD) | Leitura
Temperatura | 22" | 1.785–3.425 | 100% | -8,8 °C | -56,5 °C (1.785) | WellCat abaixo do PySafe em toda a faixa comparada
Temperatura | 14" | 1.785–6.150 | 16% | +11,3 °C | +20,7 °C (2.494) | Sinal do Δ alterna ao longo do poço
Temperatura | Liner 10 3/4" | 6.050–6.732 | 96% | +0,6 °C | +3,3 °C (6.732) | WellCat acima do PySafe em toda a faixa comparada
Temperatura | COP/COI | 1.785–6.317 | 13% | +10,7 °C | +21,5 °C (2.332) | WellCat acima do PySafe em toda a faixa comparada
Pressão | 22" | 1.785–3.425 | 100% | -24 psi | -72 psi (1.785) | Sinal do Δ alterna ao longo do poço
Pressão | 14" | 1.785–6.030 | 100% | +1.170 psi | +2.117 psi (6.030) | WellCat acima do PySafe em toda a faixa comparada
Pressão | Liner 10 3/4" | 6.050–6.732 | 100% | +851 psi | +2.228 psi (6.267) | Sinal do Δ alterna ao longo do poço
Leitura
1. Liner 10 3/4" converge entre os softwares (ΔT entre +0,1 e +3,3 °C). Nos trechos rasos o WellCat mostra gradiente radial maior: a 1.785 m, COP/COI 90 °C, 14" 68 °C e 22" 30 °C, contra 86–89 °C em todas as colunas no PySafe.
2. WellCat térmico do 14" e da COP/COI só tem dado até ~2.400 m (16% e 13% do trecho). Abaixo disso a curva foi estimada até o liner (~113 °C): ΔT médio no trecho completo de +11,3 °C (14") e +10,7 °C (COP/COI), contra +16,8 e +19,3 °C só no trecho medido.
3. Pressão comparada por espaço físico (PySafe nomeia anulares, WellCat nomeia revestimentos): 22" × Anular B alinhados (Δ médio −24 psi). No 14" e no liner acima do packer, mesmo comparando o mesmo Anular A, o WellCat fica até ~2.100–2.230 psi acima, com gradiente equivalente de 2,24 psi/m contra 1,79 psi/m no PySafe.

## Slide 3
Orion Firme 01 · Prod. Surg. Pico Óleo · Fontes: SCORE-PySafe, WellCat
3
Escopo, cobertura de dados e premissas
Produção Surgente – Pico Óleo (Tortuga)
Chart: Cobertura térmica (MD, m) · claro = WellCat estimado
| 22" · SCORE-PySafe | 22" · WellCat | 14" · SCORE-PySafe | 14" · WellCat | Liner 10 3/4" · SCORE-PySafe | Liner 10 3/4" · WellCat | COP/COI · SCORE-PySafe | COP/COI · WellCat
Topo | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 6050 | 6050 | 1785 | 1785
Estimado acima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.77 | 0 | 0
Medido | 1639.9 | 1640 | 4364.9 | 709.27 | 682 | 653.23 | 4531.9 | 574.34
Estimado abaixo | 0 | 0 | 0 | 3655.63 | 0 | 0 | 0 | 3957.56
Comparação
WellCat × SCORE-PySafe, revestimento a revestimento (22", 14", liner 10 3/4" e COP/COI). Condutor de 36" fora do escopo.
Δ
Δ = WellCat − PySafe; média ponderada pela profundidade. Temperatura: no grid completo de cada revestimento. Pressão: nos pontos do WellCat, com PySafe interpolado linearmente.
Pressão interna
22" ↔ Anular B (1.785–3.425 m); 14" ↔ Anular A (1.785–6.050 m); 10 3/4" ↔ Anular A (6.050–6.317 m) + Fluido (6.317–6.732 m).
Preenchimento térmico
Lacunas do WellCat: interpolação linear entre pontos medidos. Fora da faixa medida: 14" e COP/COI por reta até o 1º ponto do liner 10 3/4" e, abaixo dele, seguindo o liner; demais por reta curta (≤ 300 m).
Unidades
Temperatura em °C, pressão em psi, profundidade em MD (m).

## Slide 4
Orion Firme 01 · Prod. Surg. Pico Óleo · Fontes: SCORE-PySafe, WellCat
4
PySafe nomeia espaços, WellCat nomeia revestimentos
Pressão interna de cada revestimento = curva do espaço imediatamente dentro dele, trecho a trecho
Fluido
A
B
Fluido
A
B
Fluido
A
Fluido
1.785 m Cabeça do poço
3.425 m Sapata 22"
5.200 m TOC 14"
6.050 m Topo Liner 10 3/4"
6.150 m Sapata 14"
6.317 m Packer / base COP
6.732 m Sapata Liner 10 3/4"
Fluido
Anular A
Anular B
Cimento
Formação
Revestimento (WellCat) | Trecho MD (m) | Pressão interna no PySafe
22" | 1.785–3.425 | Anular B
14" | 1.785–6.050 | Anular A
Liner 10 3/4" | 6.050–6.317 | Anular A
Liner 10 3/4" | 6.317–6.732 | Fluido
1. Anular A: entre a COP/COI e o 1º revestimento presente. De baixo para cima: liner 10 3/4" até o topo do liner e, acima dele, o 14".
2. Anular B: só existe onde não há cimento atrás do revestimento interno. Começa no TOC do 14" (5.200 m), em poço aberto com o fluido de perfuração, e, acima da sapata do 22", passa a ser o interior do 22".
3. Abaixo do packer, o interior do liner é o próprio Fluido de produção.
4. O Anular B também é a pressão externa do 14"; a exportação do WellCat traz só pressão interna, então essa face fica fora da comparação.
Notes: Correspondência gerada a partir de architecture no loadcases.yaml (src/architecture.py). Verificação nos dados: a 2.500 m, 22" WellCat = 6.721 psi; Anular B PySafe = 6.750 psi; Anular A = 10.774 psi.

## Slide 5
PROD. SURG. PICO ÓLEO
Temperatura
Curvas por revestimento e comparação um-a-um

## Slide 6
Orion Firme 01 · Prod. Surg. Pico Óleo · Fontes: SCORE-PySafe, WellCat
6
Temperatura – visão geral dos revestimentos
Todos os revestimentos com o gradiente geotérmico de referência · Produção Surgente – Pico Óleo (Tortuga)
Chart: SCORE-PySafe
Chart: WellCat

## Slide 7
Orion Firme 01 · Prod. Surg. Pico Óleo · Fontes: SCORE-PySafe, WellCat
7
Temperatura – Revestimento de superfície 22"
Δ máx (WellCat − PySafe) = -56,5 °C a 1.785 m MD · WellCat medido em todo o trecho
Chart: SCORE-PySafe
| 86.34 | 86.44 | 86.53 | 86.53 | 86.53 | 86.83 | 87.12 | 87.09 | 87.05 | 87.75 | 88.44 | 89.12 | 89.79 | 89.84 | 90.43 | 91.06 | 91.52 | 91.67 | 92.28 | 92.28 | 92.92 | 93.55 | 93.52 | 93.37 | 93.3 | 93.16 | 93.51 | 93.86 | 94.57 | 94.57 | 94.57 | 95.13 | 95.69 | 95.69 | 95.69 | 96.11 | 96.52 | 96.52 | 96.52 | 96.52
SCORE-PySafe | 1785 | 1796.95 | 1808.9 | 1809 | 1809.1 | 1847 | 1884.9 | 1885 | 1885.1 | 1975.09 | 2065.07 | 2155.06 | 2245.04 | 2252 | 2335.03 | 2425.01 | 2493 | 2515 | 2604.99 | 2606 | 2694.97 | 2784.96 | 2800 | 2874.94 | 2904 | 2964.93 | 3009 | 3054.91 | 3144.9 | 3145 | 3145.1 | 3225 | 3304.9 | 3305 | 3305.1 | 3365 | 3424.9 | 3424.9 | 3424.9 | 3424.9
Geotérmico | 1785 | 1796.95 | 1808.9 | 1809 | 1809.1 | 1847 | 1884.9 | 1885 | 1885.1 | 1975.09 | 2065.07 | 2155.06 | 2245.04 | 2252 | 2335.03 | 2425.01 | 2493 | 2515 | 2604.99 | 2606 | 2694.97 | 2784.96 | 2800 | 2874.94 | 2904 | 2964.93 | 3009 | 3054.91 | 3144.9 | 3145 | 3145.1 | 3225 | 3304.9 | 3305 | 3305.1 | 3365 | 3424.9 | 3425 | 3425.1 | 3523.7
Chart: WellCat
Chart: Sobreposição
96,5 °C
Máx. PySafe @ 3.425 m
94,2 °C
Máx. WellCat medido @ 3.424 m
-8,8 °C
Δ médio em 164 pontos
100%
do trecho com dado WellCat original
Notes: WellCat abaixo do PySafe em toda a faixa comparada (Δ -56,5 a -2,3 °C). WellCat medido: 1.785–3.425 m (100% do trecho PySafe 1.785–3.425 m). Lacunas internas do WellCat preenchidas por interpolação linear entre pontos medidos; trechos fora da faixa medida (linha pontilhada) estimados conforme temp_fill no loadcases.yaml. Δ médio só no trecho medido: -8,8 °C.

## Slide 8
Orion Firme 01 · Prod. Surg. Pico Óleo · Fontes: SCORE-PySafe, WellCat
8
Temperatura – Revestimento de produção 14"
Δ máx (WellCat − PySafe) = +20,7 °C a 2.494 m MD · WellCat medido em 16% do trecho (1.785–2.494 m)
Chart: SCORE-PySafe
Chart: WellCat
Chart: Sobreposição
112,0 °C
Máx. PySafe @ 6.050 m
113,0 °C
Máx. WellCat medido @ 2.494 m
+16,8 °C
Δ médio só no trecho medido
+11,3 °C
Δ médio no trecho completo (com estimado)
Notes: Sinal do Δ alterna ao longo do poço (Δ -20,0 a +20,7 °C). WellCat medido: 1.785–2.494 m (16% do trecho PySafe 1.785–6.150 m). Lacunas internas do WellCat preenchidas por interpolação linear entre pontos medidos; trechos fora da faixa medida (linha pontilhada) estimados conforme temp_fill no loadcases.yaml. Δ médio só no trecho medido: +16,8 °C.

## Slide 9
Orion Firme 01 · Prod. Surg. Pico Óleo · Fontes: SCORE-PySafe, WellCat
9
Temperatura – Liner de produção 10 3/4"
Δ máx (WellCat − PySafe) = +3,3 °C a 6.732 m MD · WellCat medido em 96% do trecho (6.079–6.732 m)
Chart: SCORE-PySafe
| 111.99 | 111.99 | 112.12 | 112.26 | 112.26 | 112.26 | 112.34 | 112.43 | 112.43 | 112.43 | 112.64 | 112.85 | 112.85 | 112.85 | 112.92 | 112.99 | 112.99 | 112.99 | 113.17 | 113.36 | 113.36 | 113.36 | 113.54 | 113.73 | 113.72 | 113.72 | 113.91 | 113.93 | 114.13 | 114.33 | 114.53 | 114.55 | 114.57 | 114.57 | 114.57 | 114.61 | 114.78 | 114.98 | 114.98 | 114.98 | 114.98 | 114.98 | 114.98
SCORE-PySafe | 6050 | 6050.1 | 6080 | 6109.9 | 6110 | 6110.1 | 6130 | 6149.9 | 6150 | 6150.1 | 6199 | 6247.9 | 6248 | 6248.1 | 6257.5 | 6266.9 | 6267 | 6267.1 | 6292 | 6316.9 | 6317 | 6317.1 | 6342.33 | 6367.55 | 6367.65 | 6367.75 | 6422.42 | 6425.56 | 6483.38 | 6541.19 | 6599 | 6605.45 | 6611.9 | 6612 | 6612.1 | 6622.42 | 6672.05 | 6732 | 6732 | 6732 | 6732 | 6732 | 6732
Geotérmico | 6029.9 | 6030 | 6030.1 | 6040 | 6049.9 | 6050 | 6050.1 | 6080 | 6109.9 | 6110 | 6110.1 | 6130 | 6149.9 | 6150 | 6150.1 | 6199 | 6247.9 | 6248 | 6248.1 | 6257.5 | 6266.9 | 6267 | 6267.1 | 6292 | 6316.9 | 6317 | 6317.1 | 6342.33 | 6367.55 | 6367.65 | 6367.75 | 6422.42 | 6425.56 | 6483.38 | 6541.19 | 6599 | 6605.45 | 6611.9 | 6612 | 6612.1 | 6622.42 | 6672.05 | 6732
Chart: WellCat
| 112.85 | 113.51 | 114.18 | 114.35 | 114.49 | 115.29 | 117.28 | 118.26 | 118.26 | 118.26 | 118.26 | 118.26 | 118.26 | 118.26 | 118.26 | 118.26 | 118.26 | 118.26 | 118.26 | 118.26 | 118.26 | 118.26 | 118.26 | 118.26 | 118.26 | 118.26 | 118.26 | 118.26 | 118.26 | 118.26 | 118.26 | 118.26 | 118.26 | 118.26 | 118.26 | 118.26 | 118.26 | 118.26 | 118.26 | 118.26 | 118.26 | 118.26 | 118.26
WellCat | 6078.77 | 6304.02 | 6339.81 | 6435.12 | 6557.09 | 6641.8 | 6703.52 | 6732 | 6732 | 6732 | 6732 | 6732 | 6732 | 6732 | 6732 | 6732 | 6732 | 6732 | 6732 | 6732 | 6732 | 6732 | 6732 | 6732 | 6732 | 6732 | 6732 | 6732 | 6732 | 6732 | 6732 | 6732 | 6732 | 6732 | 6732 | 6732 | 6732 | 6732 | 6732 | 6732 | 6732 | 6732 | 6732
WellCat estimado | 6050 | 6050.1 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77
Geotérmico | 6029.9 | 6030 | 6030.1 | 6040 | 6049.9 | 6050 | 6050.1 | 6080 | 6109.9 | 6110 | 6110.1 | 6130 | 6149.9 | 6150 | 6150.1 | 6199 | 6247.9 | 6248 | 6248.1 | 6257.5 | 6266.9 | 6267 | 6267.1 | 6292 | 6316.9 | 6317 | 6317.1 | 6342.33 | 6367.55 | 6367.65 | 6367.75 | 6422.42 | 6425.56 | 6483.38 | 6541.19 | 6599 | 6605.45 | 6611.9 | 6612 | 6612.1 | 6622.42 | 6672.05 | 6732
Chart: Sobreposição
| 111.99 | 111.99 | 112.12 | 112.26 | 112.26 | 112.26 | 112.34 | 112.43 | 112.43 | 112.43 | 112.64 | 112.85 | 112.85 | 112.85 | 112.92 | 112.99 | 112.99 | 112.99 | 113.17 | 113.36 | 113.36 | 113.36 | 113.54 | 113.73 | 113.72 | 113.72 | 113.91 | 113.93 | 114.13 | 114.33 | 114.53 | 114.55 | 114.57 | 114.57 | 114.57 | 114.61 | 114.78 | 114.98
SCORE-PySafe | 6050 | 6050.1 | 6080 | 6109.9 | 6110 | 6110.1 | 6130 | 6149.9 | 6150 | 6150.1 | 6199 | 6247.9 | 6248 | 6248.1 | 6257.5 | 6266.9 | 6267 | 6267.1 | 6292 | 6316.9 | 6317 | 6317.1 | 6342.33 | 6367.55 | 6367.65 | 6367.75 | 6422.42 | 6425.56 | 6483.38 | 6541.19 | 6599 | 6605.45 | 6611.9 | 6612 | 6612.1 | 6622.42 | 6672.05 | 6732
WellCat | 6078.77 | 6304.02 | 6339.81 | 6435.12 | 6557.09 | 6641.8 | 6703.52 | 6732 | 6732 | 6732 | 6732 | 6732 | 6732 | 6732 | 6732 | 6732 | 6732 | 6732 | 6732 | 6732 | 6732 | 6732 | 6732 | 6732 | 6732 | 6732 | 6732 | 6732 | 6732 | 6732 | 6732 | 6732 | 6732 | 6732 | 6732 | 6732 | 6732 | 6732
WellCat estimado | 6050 | 6050.1 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77 | 6078.77
115,0 °C
Máx. PySafe @ 6.732 m
118,3 °C
Máx. WellCat medido @ 6.732 m
+0,6 °C
Δ médio só no trecho medido
+0,6 °C
Δ médio no trecho completo (com estimado)
Notes: WellCat acima do PySafe em toda a faixa comparada (Δ +0,1 a +3,3 °C). WellCat medido: 6.079–6.732 m (96% do trecho PySafe 6.050–6.732 m). Lacunas internas do WellCat preenchidas por interpolação linear entre pontos medidos; trechos fora da faixa medida (linha pontilhada) estimados conforme temp_fill no loadcases.yaml. Δ médio só no trecho medido: +0,6 °C.

## Slide 10
Orion Firme 01 · Prod. Surg. Pico Óleo · Fontes: SCORE-PySafe, WellCat
10
Temperatura – COP/COI
Δ máx (WellCat − PySafe) = +21,5 °C a 2.332 m MD · WellCat medido em 13% do trecho (1.785–2.359 m)
Chart: SCORE-PySafe
Chart: WellCat
Chart: Sobreposição
113,5 °C
Máx. PySafe @ 6.317 m
114,2 °C
Máx. WellCat medido @ 2.359 m
+19,3 °C
Δ médio só no trecho medido
+10,7 °C
Δ médio no trecho completo (com estimado)
Notes: WellCat acima do PySafe em toda a faixa comparada (Δ +0,0 a +21,5 °C). WellCat medido: 1.785–2.359 m (13% do trecho PySafe 1.785–6.317 m). Lacunas internas do WellCat preenchidas por interpolação linear entre pontos medidos; trechos fora da faixa medida (linha pontilhada) estimados conforme temp_fill no loadcases.yaml. Δ médio só no trecho medido: +19,3 °C.

## Slide 11
Orion Firme 01 · Prod. Surg. Pico Óleo · Fontes: SCORE-PySafe, WellCat
11
ΔT ao longo do poço (WellCat − PySafe)
Valores positivos: WellCat mais quente que o PySafe · Produção Surgente – Pico Óleo (Tortuga)
Chart: Δ (°C)
Revestimento | Δ médio | Δ máx | MD Δ máx | Medido
22" | -8,8 | -56,5 | 1.785 m | 100%
14" | +11,3 | +20,7 | 2.494 m | 16%
Liner 10 3/4" | +0,6 | +3,3 | 6.732 m | 96%
COP/COI | +10,7 | +21,5 | 2.332 m | 13%
Unidade: °C. Δ no grid completo de cada revestimento: lacunas do WellCat interpoladas e trechos sem dado estimados (pontilhado). % medido = parcela do trecho com dado original do WellCat.

## Slide 12
PROD. SURG. PICO ÓLEO
Pressão interna
Curvas por revestimento e comparação um-a-um

## Slide 13
Orion Firme 01 · Prod. Surg. Pico Óleo · Fontes: SCORE-PySafe, WellCat
13
Pressão – visão geral
PySafe: curvas contínuas (Fluido, Anular A, Anular B) · WellCat: pressão interna por revestimento · Produção Surgente – Pico Óleo (Tortuga)
Chart: SCORE-PySafe
Chart: WellCat

## Slide 14
Orion Firme 01 · Prod. Surg. Pico Óleo · Fontes: SCORE-PySafe, WellCat
14
Pressão interna – Revestimento de superfície 22"
Δ máx (WellCat − PySafe) = -72 psi a 1.785 m MD
Chart: SCORE-PySafe
| 5208.73 | 5234.49 | 5260.25 | 5260.46 | 5260.68 | 5342.37 | 5424.06 | 5424.27 | 5424.49 | 5618.47 | 5812.46 | 6006.47 | 6200.49 | 6394.54 | 6588.6 | 6782.7 | 6976.8 | 7170.96 | 7365.11 | 7559.44 | 7753.77 | 7948.15 | 8142.54 | 8142.75 | 8142.97 | 8315.59 | 8488.22 | 8488.44 | 8488.65 | 8618.09 | 8747.53 | 8747.74
SCORE-PySafe | 1785 | 1796.95 | 1808.9 | 1809 | 1809.1 | 1847 | 1884.9 | 1885 | 1885.1 | 1975.09 | 2065.07 | 2155.06 | 2245.04 | 2335.03 | 2425.01 | 2515 | 2604.99 | 2694.97 | 2784.96 | 2874.94 | 2964.93 | 3054.91 | 3144.9 | 3145 | 3145.1 | 3225 | 3304.9 | 3305 | 3305.1 | 3365 | 3424.9 | 3425
Chart: WellCat
| 5136.97 | 5190.01 | 5190.14 | 5233.94 | 5358.39 | 5358.53 | 5571.6 | 5909.27 | 6246.93 | 6584.59 | 6922.25 | 7259.91 | 7597.57 | 7884.21 | 7884.35 | 7935.24 | 8272.9 | 8610.56 | 8740.56 | 8740.69 | 8759.4 | 8759.54 | 8770.46
WellCat | 1785.03 | 1808.96 | 1809.02 | 1828.8 | 1884.97 | 1885.04 | 1981.2 | 2133.6 | 2286 | 2438.4 | 2590.8 | 2743.2 | 2895.6 | 3024.96 | 3025.02 | 3048 | 3200.4 | 3352.8 | 3411.47 | 3411.53 | 3419.98 | 3420.04 | 3424.98
Chart: Sobreposição
| 5208.73 | 5234.49 | 5260.25 | 5260.46 | 5260.68 | 5342.37 | 5424.06 | 5424.27 | 5424.49 | 5618.47 | 5812.46 | 6006.47 | 6200.49 | 6394.54 | 6588.6 | 6782.7 | 6976.8 | 7170.96 | 7365.11 | 7559.44 | 7753.77 | 7948.15 | 8142.54 | 8142.75 | 8142.97 | 8315.59 | 8488.22 | 8488.44 | 8488.65 | 8618.09 | 8747.53 | 8747.74
SCORE-PySafe | 1785 | 1796.95 | 1808.9 | 1809 | 1809.1 | 1847 | 1884.9 | 1885 | 1885.1 | 1975.09 | 2065.07 | 2155.06 | 2245.04 | 2335.03 | 2425.01 | 2515 | 2604.99 | 2694.97 | 2784.96 | 2874.94 | 2964.93 | 3054.91 | 3144.9 | 3145 | 3145.1 | 3225 | 3304.9 | 3305 | 3305.1 | 3365 | 3424.9 | 3425
WellCat | 1785.03 | 1808.96 | 1809.02 | 1828.8 | 1884.97 | 1885.04 | 1981.2 | 2133.6 | 2286 | 2438.4 | 2590.8 | 2743.2 | 2895.6 | 3024.96 | 3025.02 | 3048 | 3200.4 | 3352.8 | 3411.47 | 3411.53 | 3419.98 | 3420.04 | 3424.98 | 3424.98 | 3424.98 | 3424.98 | 3424.98 | 3424.98 | 3424.98 | 3424.98 | 3424.98 | 3424.98
8.748 psi
Máx. PySafe @ 3.425 m
8.770 psi
Máx. WellCat medido @ 3.425 m
-24 psi
Δ médio em 23 pontos
100%
do trecho com dado WellCat original
Notes: Sinal do Δ alterna ao longo do poço (Δ -72 a +23 psi). WellCat medido: 1.785–3.425 m (100% do trecho PySafe 1.785–3.425 m). Δ calculado nas profundidades do WellCat, com PySafe interpolado linearmente.

## Slide 15
Orion Firme 01 · Prod. Surg. Pico Óleo · Fontes: SCORE-PySafe, WellCat
15
Pressão interna – Revestimento de produção 14"
Δ máx (WellCat − PySafe) = +2.117 psi a 6.030 m MD
Chart: SCORE-PySafe
Chart: WellCat
Chart: Sobreposição
17.098 psi
Máx. PySafe @ 6.050 m
19.225 psi
Máx. WellCat medido @ 6.050 m
+1.170 psi
Δ médio em 110 pontos
100%
do trecho com dado WellCat original
Notes: WellCat acima do PySafe em toda a faixa comparada (Δ +211 a +2.117 psi). WellCat medido: 1.785–6.150 m (100% do trecho PySafe 1.785–6.050 m). Δ calculado nas profundidades do WellCat, com PySafe interpolado linearmente.

## Slide 16
Orion Firme 01 · Prod. Surg. Pico Óleo · Fontes: SCORE-PySafe, WellCat
16
Pressão interna – Liner de produção 10 3/4"
Δ máx (WellCat − PySafe) = +2.228 psi a 6.267 m MD
Chart: SCORE-PySafe
| 17098.35 | 17098.54 | 17153.62 | 17208.7 | 17208.88 | 17209.07 | 17245.73 | 17282.39 | 17282.58 | 17282.76 | 17372.86 | 17462.97 | 17463.15 | 17463.33 | 17480.66 | 17497.98 | 17498.16 | 17498.35 | 17544.24 | 17590.13 | 13410.35 | 13438.26 | 13438.37 | 13502.33 | 13566.22 | 13573.35 | 13573.46 | 13639.63
SCORE-PySafe | 6050 | 6050.1 | 6080 | 6109.9 | 6110 | 6110.1 | 6130 | 6149.9 | 6150 | 6150.1 | 6199 | 6247.9 | 6248 | 6248.1 | 6257.5 | 6266.9 | 6267 | 6267.1 | 6292 | 6316.9 | 6317.1 | 6367.55 | 6367.75 | 6483.38 | 6599 | 6611.9 | 6612.1 | 6732
Chart: WellCat
| 19224.81 | 19330.92 | 19363.17 | 19363.31 | 19455.5 | 19455.64 | 19682.71 | 19725.57 | 19725.71 | 19840.99 | 13373.53 | 13408.1 | 13408.14 | 13430.78 | 13534.94 | 13566.23 | 13575.09 | 13575.13 | 13639.08 | 13657.1
WellCat | 6050.04 | 6096 | 6109.96 | 6110.02 | 6149.98 | 6150.04 | 6248.4 | 6266.96 | 6267.02 | 6316.97 | 6317 | 6367.61 | 6367.67 | 6400.8 | 6553.2 | 6599.01 | 6611.97 | 6612.03 | 6705.6 | 6731.97
Chart: Sobreposição
| 17098.35 | 17098.54 | 17153.62 | 17208.7 | 17208.88 | 17209.07 | 17245.73 | 17282.39 | 17282.58 | 17282.76 | 17372.86 | 17462.97 | 17463.15 | 17463.33 | 17480.66 | 17497.98 | 17498.16 | 17498.35 | 17544.24 | 17590.13 | 13410.35 | 13438.26 | 13438.37 | 13502.33 | 13566.22 | 13573.35 | 13573.46 | 13639.63
SCORE-PySafe | 6050 | 6050.1 | 6080 | 6109.9 | 6110 | 6110.1 | 6130 | 6149.9 | 6150 | 6150.1 | 6199 | 6247.9 | 6248 | 6248.1 | 6257.5 | 6266.9 | 6267 | 6267.1 | 6292 | 6316.9 | 6317.1 | 6367.55 | 6367.75 | 6483.38 | 6599 | 6611.9 | 6612.1 | 6732
WellCat | 6050.04 | 6096 | 6109.96 | 6110.02 | 6149.98 | 6150.04 | 6248.4 | 6266.96 | 6267.02 | 6316.97 | 6317 | 6367.61 | 6367.67 | 6400.8 | 6553.2 | 6599.01 | 6611.97 | 6612.03 | 6705.6 | 6731.97 | 6731.97 | 6731.97 | 6731.97 | 6731.97 | 6731.97 | 6731.97 | 6731.97 | 6731.97
17.590 psi
Máx. PySafe @ 6.317 m
19.841 psi
Máx. WellCat medido @ 6.317 m
+851 psi
Δ médio em 18 pontos
100%
do trecho com dado WellCat original
Notes: Sinal do Δ alterna ao longo do poço (Δ -30 a +2.228 psi). WellCat medido: 6.050–6.732 m (100% do trecho PySafe 6.050–6.732 m). Δ calculado nas profundidades do WellCat, com PySafe interpolado linearmente.

## Slide 17
Orion Firme 01 · Prod. Surg. Pico Óleo · Fontes: SCORE-PySafe, WellCat
17
ΔP ao longo do poço (WellCat − PySafe)
Valores positivos: WellCat mais alto que o PySafe · Produção Surgente – Pico Óleo (Tortuga)
Chart: Δ (psi)
Revestimento | Δ médio | Δ máx | MD Δ máx | Medido
22" | -24 | -72 | 1.785 m | 100%
14" | +1.170 | +2.117 | 6.030 m | 100%
Liner 10 3/4" | +851 | +2.228 | 6.267 m | 100%
Unidade: psi. Δ avaliado nos pontos do WellCat dentro da faixa comum; PySafe interpolado linearmente, sem atravessar mudanças de curva (ex.: packer).

## Slide 18
Pontos a confirmar
1. Confirmar o TOC do liner 10 3/4" (assumido no topo, 6.050 m; o PySafe não mostra Anular B entre liner e 14").
2. Reexportar do WellCat os perfis térmicos completos do 14" e da COP/COI (hoje até ~2.500 m).
3. Comparar fluido de anular e pressão de cabeça adotados no 14" (caso AFE do WellCat) com o Anular A do PySafe — provável origem do gradiente maior.
4. Verificar a condição de contorno junto ao fundo do mar no 22" (WellCat 30 °C × PySafe 86 °C a 1.785 m).
5. Repetir a análise para os demais carregamentos e consolidar.